## Slide 1
Формирование инвестиционной программы
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»
2022г
Заместитель генерального директора – исполнительный директор | Нугуманов Джамиль Хафизович

## Slide 2
Обработка осадков ПРОС. Иловые карты
Заполнение иловых карт осадком составляет 80%.
При работающем ЦМОО иловых карт хватит до 2026г.
В случае остановки ЦМОО свободных карт хватит до марта 2023г.
Условные обозначения:
пустые
заполняются сейчас
заполненные
заполненные площадки осушки и обеззараживания
Площадки осушки и обеззараживания осадков
Каскад А-Б
26 карт
Каскад В-Г
18 карт
Каскад Д-Е
10 карт

## Slide 3
Технология сжигания осадков сточных вод INEVA

## Slide 4
Цех механического обезвоживания осадков.
Обезвоживание сточных вод
Центрифуги DP 58-422 немецкой фирмы Hiller
Сгустители ила СГ-20(Д) ООО НПФ «ЭКОТОН»
Центрифуга Decanter prime 6000 производства компании «GEA Westfalia Separator Group GmbH»

## Slide 5
Выводы
Исходя из вышеуказанного, можно сделать выводы о том, что наиболее оптимальным и эффективным вариантом обработки осадков сточных вод, является сжигание.
Уменьшение объема осадков после сжигания
Уменьшение транспортных затрат
Выделение тепловой энергии
Выработка электроэнергии
Сокращение площадей для складирования
Отсутствие предварительной сушки осадка, что значительно снижает стоимость комплекса оборудования и затрат на его эксплуатацию
Наличие камеры дожигания дымовых газов, позволяет обеспечить практическое отсутствие в дымовых газах опаснейших экотоксикантов – диоксинов и фуранов
ок. 20 раз
ок. 20 раз
65 880 Гкал
658 000 кВт
Технология сжигания осадков сточных вод INEVA

## Slide 6
План реализация проекта по сжиганию осадков сточных вод |  |  | 
№пп | Этап работы | Срок | Стоимость, млн. руб
1 | Разработка проектной документации. Государственная и экологическая экспертиза проекта. | 2023-24гг | 50
2 | Заказ оборудования, строительные работы | 2025г | 600
3 | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы. | 2026г | 1250
4 | Ввод в эксплуатацию | 2026г | -
 | Итого |  | 2 000