УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

______________________________

______________________________

«___»____________________200_г.

проект

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования на 2010 – 2012 гг.

## I. Общие положения

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОКК по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования на 2010 – 2012 гг. (далее – техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса (далее –ОКК) по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования на 2010 – 2012 гг. (далее – инвестиционная программа);

к срокам подготовки инвестиционной программы.

3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

4. Разработчик инвестиционной программы

Пояснения: необходимо указать наименование организации с указанием юридического адресе и ИНН

## II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

5. Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

повышения надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;

увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и канализации;

повышения качества очистки сточных вод;

обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг ОКК.

Пояснения: необходимо выбрать цели, которые необходимо достигнуть при реализации инвестиционной программы, с привязкой их к генпланам и программам комплексного развития инженерных сетей, при их наличии

6. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

строительство новых объектов водоснабжения и канализации;

реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации;

повышение технической оснащенности ОКК – приобретение и внедрение новой техники;

сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения ОКК.

Пояснения: в ходе подготовки технического задания необходимо определить задачи, реализуемые организацией и указать сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач. Кроме того, технические задания должны содержать:  адрес (а) строительства (реконструкции), наименование мероприятия, максимальные нагрузки планируемых к подключению объектов, сроки начала и окончания строительства каждого объекта, «статус» земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство (реконструкцию): находится ли он в собственности или ином вещном праве у застройщика, является ли участок неосвоенным либо застроенным.

7. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты:

обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и канализации застраиваемых жилых микрорайонов;

выполнение подготовительных мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов от главной КНС до городских очистных сооружений канализации;

создание необходимого резерва пропускной способности на критических участках канализационных сетей для обеспечения пропуска расчетного объема сточных вод в часы максимального притока с учетом неравномерности поступления стоков в систему коммунальной канализации.

## III. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы.

8. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения.

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей

В данном разделе приводятся данные в динамике за три последние года:

по количеству абонентов и потребителей, получающих питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной канализации;

по количеству объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения и канализации, по количеству водопроводных вводов к этим объектам и канализационных выпусков от них;

по количеству приборов учета объемов потребления воды и сброса сточных вод, установленных на водопроводных вводах и канализационных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения и канализации;

Также приводится краткая характеристика всех крупных абонентов (наименование абонента, объемы потребления воды и сброса сточных вод за три последние года), каждый из которых в течение последнего расчетного периода потреблял не менее 5% объема отпуска всем потребителям муниципального образования питьевой воды и услуг водоотведения (в натуральных или денежных показателях).

8.2. Анализ динамики изменения объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации муниципального образования за три последние года.

В данном разделе приводятся данные по изменениям объемов водопотребления и водоотведения (в натуральных показателях) по годам за три последние года в разрезе групп потребителей с анализом этих изменений.

8.3. Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления воды из сетей коммунального водоснабжения и в квартирах многоквартирных домов, объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации

В данном разделе приводятся анализ состояния приборного учета потребления питьевой воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод в систему коммунальной канализации с анализом характеристик различных типов и производителей приборов учета с рекомендациями по выбору предпочтительного варианта, а также рекомендуемая стратегия организации приборного учета (кто и за счет каких средств приобретает, устанавливает и эксплуатирует приборы учета объемов водопотребления и водоотведения).

8.4. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления воды и сброса сточных вод. Прогноз изменения объемов потребления воды и сброса сточных вод на срок реализации инвестиционной программы. Возможные сценарии с учетом влияния различных факторов

В данном разделе приводятся данные по оценке влияния различных факторов на уровень потребления воды и сброса сточных вод (погодные условия, давление в диктующих точках, наличие приборного учета объемов потребления воды, аварийность, тарифная политика, стимулирование абонентов и потребителей в сокращении расходования питьевой воды, наличие необходимых нормативно-методических документов и другие факторы).

Дается прогноз возможного изменения объемов водопотребления и водоотведения в зависимости от различных значений влияющих факторов.

9. Краткое описание системы водоснабжения муниципального образования

9.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

В данном разделе даются краткое описание системы водоснабжения муниципального образования с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов, сведения о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов систем коммунального водоснабжения. Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы системы коммунального водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

Приводятся сведения о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости (здания и сооружения, кроме сетей), систем коммунального водоснабжения и объекты, обслуживающие эти системы.

9.2. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях водоочистки и в водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных технологий водоподготовки.

В данном разделе дается краткое описание технологии водоподготовки и технологических проблем, возникающих в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, связанных с ее качеством, а также возможности и рекомендации по применению новых современных технологий очистки питьевой воды от загрязнений.

В данном разделе также должны быть указаны:

фактические и нормативные параметры качества питьевой воды на всех насосно-фильтровальных станциях и главной водопроводной станции (определяются с периодичностью, установленной органами санэпиднадзора, в резервуарах чистой воды);

фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в водопроводной сети при подаче воды потребителю (определяются в соответствии с устанавливаемой органами санэпиднадзора периодичностью в согласованных с этими органами точках отбора проб воды из водоразборных колонок или уличных водопроводных сетей на границе эксплуатационной ответственности ОКК)

9.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов

В данном разделе указываются категории потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а также дается краткое описание системы электроснабжения объектов, границ эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и ОКК по каждому объекту или группе объектов .

Приводится краткое описание источников и схем теплоснабжения объектов (групп объектов)

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы системы энергоснабжения (электро - и теплоснабжения) объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов подготовки и перекачки питьевой воды, перекачки и очистки сточных вод, связанных с возможным отключением электроэнергии и (или) подачи тепловой энергии.

9.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем водоснабжения

В данном разделе дается краткое описание используемых автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств оповещения, используемых при эксплуатации систем водоснабжения.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недостатков применяемых систем, оценка возникающих рисков, рекомендации по внедрению современных систем.

9.5. Характеристика сетей водоснабжения

В данном разделе приводятся следующие сведения:

протяженность сетей водоснабжения с разбивкой по диаметрам и материалам труб;

показатели повреждений на сетях (в динамике за три последних года);

сведения о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей;

ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей;

рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков;

предложения по замене наиболее изношенных участков водопроводных сетей.

9.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их сокращения

В данном разделе приводятся данные о величине и структуре потерь, технологических и неучтенных расходов воды при водоподготовке, транспортировке и реализации воды, динамика их изменения за три последних года, а также предлагается предварительный перечень основных мероприятий по уточнению величины потерь, технологических и неучтенных расходов воды и их сокращению.

9.7. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по водопроводным сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы водопроводных сетей и насосных станций. Оценка необходимости внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения

В данном разделе приводятся данные о применяемом компьютерном аппаратном и программном обеспечении для создания ГИС по водопроводным сетям, гидравлического расчета и построения динамической модели работы водопроводных сетей и насосных станций.

Дается оценка необходимости дополнительного оснащения, внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения.

9.8. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения муниципального образования.

Приводятся обобщенные оценочные данные о потребностях в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы водоснабжения.

9.9. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения муниципального образования.

В данном разделе предлагается перечень показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунального водоснабжения, дается их описание и методика расчета, определяются их текущие значения и рекомендуются целевые значения, которые можно будет достигнуть при реализации инвестиционной программы.

10. Краткое описание системы канализации муниципального образования

10.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации

В данном разделе дается краткое описание системы канализации муниципального образования с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов, сведения о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов системы коммунальной канализации. Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы системы коммунальной канализации, снижения показателей износа и аварийности.

Приводятся сведения о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости (здания и сооружения, кроме сетей), систем коммунальной канализации, и объекты, обслуживающие эти системы.

10.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий

В данном разделе дается краткое описание применяемой технологии очистки воды и обработки осадков, возникающих при этом технологических проблем. Даются оценка возможности и рекомендации по применению новых современных технологий очистки питьевой воды от загрязнений.

10.3. Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, эффективности удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод.

В данном разделе анализируется состав сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, указываются организации (промышленные предприятия), являющиеся основными источниками загрязнений. Оценивается эффективность удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, приводится состав сбрасываемых в водный объект сточных вод, предлагаются мероприятия по внедрению новых технологий очистки сточных вод, удалению, обработке и утилизации осадков.

10.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации

В данном разделе указываются категории потребителей электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а также дается краткое описание системы электроснабжения объектов, границ эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и ОКК  по каждому объекту или группе объектов.

Приводится краткое описание источников и схем теплоснабжения объектов (групп объектов)

Указываются проблемы, связанные с надежностью работы системы энергоснабжения (электро - и теплоснабжения) объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов перекачки и очистки сточных вод, связанных с возможным отключением электроэнергии и (или) подачи тепловой энергии.

10.5. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем канализации

В данном разделе дается краткое описание используемых автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств оповещения, используемых при эксплуатации систем коммунальной канализации.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недостатков применяемых систем, оценка возникающих рисков, рекомендации по внедрению современных систем.

10.6. Характеристика сетей канализации

В данном разделе приводятся следующие сведения:

протяженность сетей канализации с разбивкой по диаметрам и материалам труб;

показатели повреждений и засоров на сетях (в динамике за три последних года);

сведения о технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты недвижимости;

основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей;

ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей;

рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков

предложения по замене наиболее изношенных участков канализационных сетей.

10.7. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в систему коммунальной канализации, оценка возможностей в сокращении неучтенных объемов

В данном разделе приводятся данные о величине и структуре неучтенных расходов сточных вод, поступающих в систему коммунальной канализации, динамика их изменения за три последних года, а также предлагается предварительный перечень основных мероприятий по уточнению величины неучтенных расходов сточных вод, поступающих в систему коммунальной канализации и их сокращению.

10.8. Анализ применяемого компьютерного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по канализационным сетям, гидравлического расчета и построения гидравлической динамической модели работы канализационных сетей и насосных станций. Оценка необходимости внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения

В данном разделе приводятся данные о применяемом компьютерном аппаратном и программном обеспечении для создания ГИС по канализационным сетям, гидравлического расчета и построения динамической модели работы канализационных сетей и насосных станций.

Дается оценка необходимости дополнительно оснащения, внедрения и использования нового компьютерного и программного обеспечения.

10.9. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы канализации.

Приводятся обобщенные оценочные данные о потребностях в инвестициях на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие системы коммунальной канализации.

10.10. Система показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации города.

В данном разделе предлагается перечень показателей для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной канализации, дается их описание и методика расчета, определяются их текущие значения и рекомендуются целевые значения, которые можно будет достигнуть при реализации инвестиционной программы.

11. Краткое описание производственной базы (технического оснащения) ОКК

11.1. Описание и анализ производственной базы ОКК. Оценка потребностей в инвестициях в ее обновление, расширение и модернизацию

В данном разделе приводится анализ технического оснащения ОКК, оценка технического состояния парка автотранспортных средств, строительных машин и механизмов, оборудования для выполнения ремонтных работ, указываются сведения о имеющихся лабораториях поиска утечек воды, диагностики и обследования состояния водопроводных и канализационных сетей и другого оборудования.

Дается оценка потребностей в инвестициях в обновление, расширение и модернизацию производственной базы предприятия.

11.2. Описание и анализ лабораторной базы ОКК. Оценка потребностей в инвестициях в ее обновление, расширение и модернизацию

В данном разделе приводится анализ оснащения ОКК лабораторным оборудованием для контроля качества питьевой воды, состава сточных вод, дается оценка технического состояния лабораторного оборудования и потребностей в инвестициях в обновление, расширение и модернизацию лабораторной базы предприятия.

11.3. Описание и анализ существующей системы логистики (материально-технического снабжения ОКК и складского хозяйства)

В данном разделе дается краткое описание способов хранения товарно-материальных ценностей на складах, оценка обеспечения их сохранности. Оцениваются потребности в инвестициях в логистику ОКК.

11.4. Описание и анализ информационных управленческих систем, используемых в ОКК

В данном разделе дается краткое описание и анализ существующей управленческой информационной системы предприятия.

Проводится анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения, оценка возможности повышения эффективности управления путем внедрения современных управленческих технологий и определяются потребности в инвестициях на эти цели.

12. Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга

12.1. Сводная оценка потребности в инвестициях с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования

В данном разделе приводится сводная оценка потребности в инвестициях по всем направлениям.

Мероприятия инвестиционной программы даются с расшифровкой по объектам и направлениям инвестиций, включающим предварительную оценку инвестиционных затрат, экономический, технологический или экологический эффект от их внедрения, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надежности, снижение аварийности, повышение качества и т.п.

12.2. Определение приоритетных направлений инвестирования

В данном разделе обосновываются приоритетные направления инвестиций и их очередность.

12.3. Определение финансовых источников для реализации инвестиционной программы

В данном разделе предлагаются и обосновываются финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой.

12.4. Расчет надбавки к тарифам ОКК на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации инвестиционной программы

В данном разделе приводится расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и канализации муниципального образования вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации инвестиционной программы с обоснованием и необходимыми пояснениями.

12.5. Система мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы

В данном разделе приводятся перечень рекомендуемых показателей, по которым будет оцениваться эффективность мероприятий инвестиционной программы, описание расчета их значений, формы отчетности, из которых можно получить необходимые исходные данные для расчета значений предложенных показателей, рекомендуемые планируемые значения предложенных показателей, периодичность мониторинга достигнутых показателей, действия в случае отклонения от запланированных значений.

13. Выводы и заключения

В данном разделе приводятся выводы и заключения по предложенному проекту инвестиционной программы.

## IV. Сроки подготовки и согласования проекта инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифам и тарифов на подключение

Пояснения: сроки необходимо определить в зависимости от установленных сроков сдачи инвестиционных программ на экспертизу в федеральную службу по тарифам, но не позднее прописанных.